## Slide 1
1
计算机网络的历史
OSI/RM模型
2
3
TCP/IP简介
IP地址
网络操作命令的应用
目录

## Slide 2: 1. 计算机网络的历史
第一代：50年代中至60年代初，以单计算机为中心的联机系统
T
T
主
机
T
T
在计算机内部增加了通信功能，把远程的输入输出设备通过通信线路直接和计算机的主机相连，用户在终端输入信息的同时，主机也能处理信息，最后再将处理的结果通过通信线路回送给远程用户

## Slide 3: 1 .计算机网络的历史
第二代：60年代中至70年代初。计算机与计算机互联网络 ：主机既做数据处理，又做通信，出现不同的网络体系结构的模型。
T
T
主
机
T
T
主
机
T
T
T
T
主
机

## Slide 4: 1.计算机网络的历史
  第三代：70年代中至80年代末，计算机网络进入标准化发展
  1.ARPANET的标准协议：
  (1)用于计算机之间的数据传输；
  (2)能够连接不同类型的计算机；
  (3)所有的网络结点都同等重要；
  (4)必须有冗余的路由；
  (5)网络结构尽可能地简单，但能非常可靠地传送数据。
  由于技术上的不足，使得具有相同厂家，相同型号的计算机之间可以进行数据通信，但是不同厂家，不同型号的计算机无法进行数据通信。
Notes: ARPANET:美国国防部高级研究计划署网络。

## Slide 5: 1.计算机网络的历史
  2.TCP/IP协议
  正是由于TCP/IP网络通信协议的出现，使得不同计算机之间得以实现数据通信，为计算机网络的进一步发展奠定了基础。
    基于TCP/IP的4.2 BSD(Unix系统)
    不同网络之间的通信
  3.ISO的OSI/RM规范

## Slide 6: 1.计算机网络的历史
第四代：（90年代至今）国际化的互连网的诞生与发展
由于ARPANET网络的维护费用日益高昂，把ARPANET分成了两个网络:MILNET(军网)，ARPANET(民网)。
    1990年，由NSF将ARPANET民网改名成为Internet，随后很多公司、企业加入
    WWW概念的提出
    Mosaic的WWW客户程序
    PPP使得家庭用户可方便访问Internet

## Slide 7: 2.OSI/RM
1984年，ISO推出因特网的协议规范OSI/RM（Open Systems Interconnection/Reference Model ）
ISO:国际标准化组织
OSI/RM：开放系统互连参考模型
为开放式互连信息系统提供了一种功能结构的框架

## Slide 8: 2.OSI/RM
ＯＳＩ／ＲＭ模型结构：
应用层 Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
表示层 Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ
会话层 Ｓｅｓｓｉｏｎ
传输层 Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ
网络层 Ｎｅｔｗｏｒｋ
数据链路层 Ｄａｔａ Ｌｉｎｋ
物理层 Ｐｈｙｓｉｃａｌ

## Slide 9: 2.OSI/RM
1.物理层：只负责传输０１二进制比特流
功能：
为数据链路层提供服务，从数据链路层接收数据，并按规定形式的信号和格式将数据发送。
向数据链路层提供数据(把比特流还原为数据链路层可以理解的格式)
2.数据链路层：负责将上层数据封装成帧
帧：数据链路层完成从物理层到网络层的过度、准备工作
功能：
传输管理：为网络层提供低出错率、高可靠性的数据链路
流量控制：协调主机和通信设备之间的数据传输率

## Slide 10: 2.OSI/RM
3.网络层：负责路由寻址和广播
功能：
①路由选择与中断
②控制分组传送系统的操作
③控制流量，以防网络过于拥挤
④建立和撤销网络连接
⑤根据传输层的要求来选择服务

## Slide 11: 2.OSI/RM
4.传输层：负责建立一个可靠的端到端的连接，包括数据核对和初步整理。
功能：
①建立、维护和撤销传输连接————端对端的连接
②控制流量，差错控制（使高层收到的数据几乎完整无差错）
③选择合适的网络层服务以实现其功能
④提供数据的编号、排序、拼接以及重同步功能

## Slide 12: 2.OSI/RM
5.会话层：负责建立维护拆除会话，为端系统的应用程序之间提供了对话控制机制。
数据传输的“中间商”角色，负责数据传输的“售后服务”。
功能：
①提供两进程之间建立、维护和结束会话连接的功能
②管理会话
③同步数据
注意：传输层和会话层一般结合使用

## Slide 13: 2.OSI/RM
6.表示层：表示数据形式，完成对传输数据的转化
功能：
①代表应用层协商数据表示
②完成对传输数据的转化，如格式化、加/解密、压缩/解压
7.应用层：所有应用程序的网络在此展开，确定进程之间通信的性质，以满足用户的需要。
功能:
提供OSI用户服务，如事务处理、文件传输、数据检索、网络管理、加密。

## Slide 14: 2.OSI/RM
计算机网络体系结构通信原理包括两方面：
  一是数据通信原理
  二是对等会话原理
1. 数据通信原理
发送端自上而下传输（直到物理层），接收端自下而上传输（直到发送端发起通信的层次）

## Slide 15: 2.OSI/RM
2. 对等会话原理
发送端和接收端只有在对等层才可进行通信，不同层次传输的数据格式不一样：
  应用层、表示层和会话层以报文方式传输
  传输层以报文或者报文分段方式传输
  网络层以分组方式传输
  数据链路层以帧方式传输
  物理层以比特流方式传输
发送端每经过一层（物理层除外）都要在原数据上进行协议封装，即最前面加装一个本层所使用协议的协议头；接收端每经过一层都要对原数据进行协议解封装，即去掉原数据最前面的上层协议头
Notes: 报文:一次性要发送的数据块
报文分段:传输过程中会不断的封装成分组、包、帧来传输
分组:大多数计算机网络都不能连续地传送任意长的数据，所以实际上网络系统把数据分割成小块，然后逐块地发送，这种小块就称作分组
帧：数据比较小

## Slide 16: 2.OSI/RM数据通信原理图

## Slide 17: 3.TCP/IP概述
应用层
网络互联层
网络接口层
传输层
主机层次
通信子网层次
具有通信协议的四个层次

## Slide 18: 3.TCP/IP概述
层次结构
OSI
TCP/IP
应用层/Application
应用层/Application
物理层/Physical
网络接口层/Link
数据链路层/Data Link
网络层/Network
互联层/Network
传输层/Transport
传输层/Transport
会话层/Session
表示层/Presentation

## Slide 19: TCP/IP网络接口层
网络接口层
  功能
    在物理连接(网线和电脑之间)之上，实现逻辑链路(用到的协议)的连接（拨号连接）
  接口卡(网卡)：具有物理地址，即MAC地址
  SLIP（Serial line Internet Protocol）协议
    在串行线路上封装IP数据报
    用于拨号连接
    缺点: 没有差错校验机制
    -差错校验机制：每一端必须知道对方的IP地址，没有办法把本端的IP地址通知给另一端；如果一条串行线路用于SLIP，那么它不能同时使用其他协议。
Notes: MAC（Media Access Control或者Medium Access Control）地址，意译为媒体访问控制，或称为物理地址、硬件地址，用来定义网络设备的位置。MAC地址是网卡决定的，是固定的。在OSI模型中，第三层网络层负责 IP地址，第二层数据链路层则负责 MAC地址。因此一个主机会有一个MAC地址，而每个网络位置会有一个专属于它的IP地址。
SLIP应用范围：在Windows中要设置SLIP协议，比如在Windows 98中，假设已经创建了“拨号连接”，右键单击该连接，选择“属性”。接着，在打开的属性窗口中，选择“服务器类型”选项卡，在“拨号网络服务器类型”中选择“SLIP：Unix连接”。最后，单击“确定”按钮即可。主要在Unix远程访问服务器中使用,

## Slide 20: TCP/IP网络接口层
  数据报:通过网络传输的数据的基本单元，它携带了要从计算机传递到目的的计算机的信息。
  数据包:是TCP/IP协议通信传输中的数据单位，单个信息被划分为多个数据块，这些数据块被称为包。
  路由：路由器从一个接口上接收到数据包，根据数据包的目的地址进行定向并转发到另一个接口的过程。
  PPP(Point to Point Protocol)协议
    用于串行与并行线路上的拨号连接
    解决SLIP存在的问题

## Slide 21: TCP/IP网络接口层
  ARP( Address Resolution Protocol)协议
  是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。
    MAC，每个网卡都有的唯一的硬件地址
    每个网卡的硬件地址都是由厂商所提供，而且每个地址都是唯一的，在网络上不允许有重复的硬件地址出现。
    IP地址对应到MAC
    通过目标设备的IP地址，查询目标设备的MAC地址，以保证通信的顺利进行。
  RARP( Reverse Address Resolution Protocol )协议
    反向地址解析
    MAC到IP地址

## Slide 22: IP地址与MAC地址

## Slide 23: TCP/IP网络互联层
网络互联层
  功能
    在不同网络之间进行路由寻址、传递数据报
  IP( Internet Protocol)协议
    无连接、不可靠的协议
    负责在主机之间寻址
    设定路由
  ICMP( Internet Control Message Protocol )协议
    报告错误(网络的错误检测，主机故障等)
    控制消息
    Ping程序

## Slide 24: TCP/IP网络互联层
ICMP:在主机与路由器之间传递控制信息。ICMP协议是一种面向无连接的协议，用于传输出错报告控制信息。
它是一个非常重要的协议，它对于网络安全具有极其重要的意义。
ICMP提供一致易懂的出错报告信息。发送的出错报文返回到发送原数据的设备，因为只有发送设备才是出错报文的逻辑接受者。发送设备随后可根据ICMP报文确定发生错误的类型，并确定如何才能更好地重发失败的数据包。但是ICMP唯一的功能是报告问题而不是纠正错误，纠正错误的任务由发送方完成。
我们在网络中经常会使用到ICMP协议，比如我们经常使用的用于检查网络通不通的Ping命令（Linux和Windows中均有），这个“Ping”的过程实际上就是ICMP协议工作的过程。还有其他的网络命令如跟踪路由的Tracert命令也是基于ICMP协议的。

## Slide 25: TCP/IP传输层
传输层
  建立应用间的端到端连接
    面向连接：会话建立、数据传输、会话拆除
    无连接：不保证数据的有序到达
  TCP (Transmission Control Protocol)传输控制协议
    面向连接
    可靠（三次握手）
    速度慢
  UDP(User Datagram Protocol)用户数据报协议
    无连接
    不可靠
    速度快

## Slide 26: TCP/IP传输层
  端口号
    用来区别应用层的协议
    不同的应用协议有不同的端口号
端口是通过端口号来标记的,端口号只有整数,范围是从0到65535
端口有什么用呢？
一台拥有IP地址的主机可以提供许多服务，这些服务完全可以通过1个IP地址来实现。主机是怎样区分不同的网络服务呢？显然不能只靠IP地址，因为IP 地址与网络服务的关系是一对多的关系。实际上是通过“IP地址+端口号”来区 分不同的服务的。
服务器一般都是通过知名端口号来识别的。netstat -a -n

## Slide 27: TCP/IP应用层
应用层
  主要负责用户和应用程序之间的通信。协调设备和软件的多样性问题；解决系统中文件传输问题。以下是常见的应用协议：
  FTP：文件传输协议
  HTTP：超文本传输协议
  DNS：域名系统
  Telnet：远程终端协议
  IMAP：Internet邮件访问协议
  POP3：邮局协议版本3
Notes: FTP：用于Internet上的控制文件的双向传输。同时，它也是一个应用程序（Application）。用户可通过客户机程序向（从）远程主机上传（下载）文件。
HTTP：HTTP是一个客户端和服务器端请求和应答的标准（TCP）。设计HTTP最初的目的是为了提供一种发布和接收HTML页面的方法。
DNS（Domain Name System，域名系统），因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过主机名，最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析（或主机名解析）。DNS协议运行在UDP协议之上，使用端口号53。
Telnet协议是TCP/IP协议族中的一员，是Internet远程登陆服务的标准协议和主要方式。它为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力。在终端使用者的电脑上使用telnet程序，用它连接到服务器。终端使用者可以在telnet程序中输入命令，这些命令会在服务器上运行，就像直接在服务器的控制台上输入一样。可以在本地就能控制服务器。要开始一个telnet会话，必须输入用户名和密码来登录服务器。Telnet是常用的远程控制Web服务器的方法。
IMAP（Internet Mail Access Protocol，Internet邮件访问协议）以前称作交互邮件访问协议（Interactive Mail Access Protocol）。它的主要作用是邮件客户端（例如MS Outlook Express)可以通过这种协议从邮件服务器上获取邮件的信息，下载邮件等。当前的权威定义是RFC3501。IMAP协议运行在TCP/IP协议之上，使用的端口是143。
POP3，全名为“Post Office Protocol - Version 3”，即“邮局协议版本3”。是TCP/IP协议族中的一员。本协议主要用于支持使用客户端远程管理在服务器上的电子邮件。
支持：客户端远程管理电子邮件。 作用：只下载邮件，服务器端并不删除。
IMAP与POP3协议的主要区别是用户可以不用把所有的邮件全部下载，可以通过客户端直接对服务器上的邮件进行操作。

## Slide 28: 常见相关协议缩写
TCP：Transmission Control Protocol
IP： Internet Protocol
FTP：File Transfer Protocol
ARP: Address Resolution Protocol
RARP:Reverse Address Resolution Protocol
UDP: User Datagram Protocol
HTTP:Hypertext Transfer Protocol
ICMP:Internet Control Message Protocol
POP3：Post Office Protocol version3
IMAP：Internet Mail Access Protocol
PPP：Point to Point Protocol
SLIP：Serial Line Internet Protocol